山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-01-16 | 0—2 | 29 | 0.00 |
|  | 2—4 | 30 | 0.00 |
|  | 4—6 | 29 | 15.09 |
|  | 6—8 | 32 | 15.63 |
|  | 8—10 | 30 | 7.48 |
|  | 10—12 | 25 | 13.22 |
|  | 12—14 | 33 | 0.00 |
|  | 14—16 | 13 | 6.96 |
|  | 16—18 | 30 | 8.97 |
|  | 18—20 | 24 | 7.81 |
|  | 20—22 | 24 | 7.80 |
|  | 22—0 | 51 | 0.00 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-16锅炉 | 0:00 | 22.01 | 289.91 | 509.88 |  |
|  | 1:00 | 22.31 | 306.99 | 510.85 |  |
|  | 2:00 | 22.09 | 285.71 | 508.26 |  |
|  | 3:00 | 21.79 | 288.54 | 502.61 |  |
|  | 4:00 | 22.01 | 262.81 | 451.14 |  |
|  | 5:00 | 22.05 | 300.32 | 503.1 |  |
|  | 6:00 | 22.04 | 291.01 | 502.32 |  |
|  | 7:00 | 21.23 | 312.88 | 523.52 |  |
|  | 8:00 | 21.69 | 293.66 | 521.15 |  |
|  | 9:00 | 21.83 | 312.94 | 530.28 |  |
|  | 10:00 | 22.08 | 317.26 | 525.43 |  |
|  | 11:00 | 22.26 | 378.31 | 548.88 |  |
|  | 12:00 | 22.55 | 336.55 | 542.48 |  |
|  | 13:00 | 22.41 | 337.99 | 550.95 |  |
|  | 14:00 | 22.49 | 318.99 | 517.38 |  |
|  | 15:00 | 22.66 | 315.73 | 525.25 |  |
|  | 16:00 | 22.8 | 312.88 | 524.68 |  |
|  | 17:00 | 22.78 | 308.83 | 522.38 |  |
|  | 18:00 | 22.24 | 272.42 | 548.59 |  |
|  | 19:00 | 22.05 | 279.7 | 554.16 |  |
|  | 20:00 | 22.04 | 283.68 | 551.74 |  |
|  | 21:00 | 22.27 | 308.52 | 573.2 |  |
|  | 22:00 | 22.2 | 298.61 | 556.66 |  |
|  | 23:00 | 21.83 | 263.97 | 552.8 |  |
| 标准限值 | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |