山西兰花煤化工有限责任公司自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014  年  10  月  22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014. 10.21 | 总排口 | 手工 | 化学 需氧量 | 68.95 | 200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 27.77 | 50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：侯占英                                                                                       填表人：刘海云

山西兰花煤化工有限责任公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位与项目 时间 | 锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 烟尘浓度 | SO2浓度 | NOx浓度 |
| 2014-10-21 | 00:00 |  |  |  |
|  | 01:00 |  |  |  |
|  | 02:00 |  |  |  |
|  | 03:00 |  |  |  |
|  | 04:00 |  |  |  |
|  | 05:00 | 49 | 15 | 178 |
|  | 06:00 | 45 | 16 | 229 |
|  | 07:00 | 35 | 16 | 316 |
|  | 08:00 | 34 | 20 | 314 |
|  | 09:00 | 34 | 124 | 317 |
|  | 10:00 | 36 | 27 | 311 |
|  | 11:00 | 35 | 107 | 317 |
|  | 12:00 | 35 | 53 | 310 |
|  | 13:00 | 35 | 13 | 286 |
|  | 14:00 | 35 | 77 | 265 |
|  | 15:00 | 38 | 46 | 273 |
|  | 16:00 | 35 | 35 | 280 |
|  | 17:00 | 33 | 190 | 275 |
|  | 18:00 | 34 | 100 | 279 |
|  | 19:00 | 35 | 13 | 305 |
|  | 20:00 | 33 | 9 | 308 |
|  | 21:00 | 34 | 10 | 301 |
|  | 22:00 | 35 | 10 | 301 |
|  | 23:00 | 37 | 18 | 290 |
| 平均 | 36 | 47 | 287 |
| 标准限值 | < 200 | < 900 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 | 05:00之前无数据，因设备故障，已联系运营商处理，恢复正常。 |