山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-18 | 20 | 8.44 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-18 35t 锅炉 | 0:00 | 52.07 | 14.31 | 384.8 |  |
|  | 1:00 | 66.45 | 9.30 | 324.6 |  |
|  | 2:00 | 55.00 | 11.98 | 359.2 |  |
|  | 3:00 | 51.80 | 11.03 | 346.4 |  |
|  | 4:00 | 52.30 | 9.04 | 347.5 |  |
|  | 5:00 | 53.14 | 8.83 | 322.1 |  |
|  | 6:00 | 52.78 | 9.79 | 361.1 |  |
|  | 7:00 | 56.14 | 8.83 | 409.3 |  |
|  | 8:00 | 50.82 | 10.79 | 412.9 |  |
|  | 9:00 | 52.58 | 10.83 | 349.2 |  |
|  | 10:00 | 53.24 | 9.76 | 324.0 |  |
|  | 11:00 | 52.94 | 9.78 | 351.8 |  |
|  | 12:00 | 51.30 | 10.03 | 434.7 |  |
|  | 13:00 | 53.28 | 8.80 | 359.8 |  |
|  | 14:00 | 54.20 | 11.84 | 350.2 |  |
|  | 15:00 | 54.00 | 11.87 | 385.3 |  |
|  | 16:00 | 49.59 | 11.59 | 136.5 |  |
|  | 17:00 | 47.03 | 11.89 | 159.3 |  |
|  | 18:00 | 47.73 | 12.94 | 231.4 |  |
|  | 19:00 | 46.86 | 15.01 | 172.0 |  |
|  | 20:00 | 51.12 | 13.75 | 224.0 |  |
|  | 21:00 | 55.47 | 15.96 | 299.1 |  |
|  | 22:00 | 54.70 | 15.37 | 251.7 |  |
|  | 23:00 | 54.08 | 14.29 | 327.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |