废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 化肥分公司于 2014 年 1 月 16 日正式关停 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-17锅炉1、2号排气筒 | 0:00 |  |  |  |  |
|  | 1:00 |  |  |  |  |
|  | 2:00 |  |  |  |  |
|  | 3:00 |  |  |  |  |
|  | 4:00 |  |  |  |  |
|  | 5:00 |  |  |  |  |
|  | 6:00 |  |  |  |  |
|  | 7:00 |  |  |  |  |
|  | 8:00 |  |  |  |  |
|  | 9:00 |  |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |  |
|  | 17:00 |  |  |  |  |
|  | 18:00 |  |  |  |  |
|  | 19:00 |  |  |  |  |
|  | 20:00 |  |  |  |  |
|  | 21:00 |  |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 | 化肥分公司于 2014 年 1 月 16 日正式关停 |
| 2014-01-17锅炉3号排气筒 | 0:00 |  |  |  |  |
|  | 1:00 |  |  |  |  |
|  | 2:00 |  |  |  |  |
|  | 3:00 |  |  |  |  |
|  | 4:00 |  |  |  |  |
|  | 5:00 |  |  |  |  |
|  | 6:00 |  |  |  |  |
|  | 7:00 |  |  |  |  |
|  | 8:00 |  |  |  |  |
|  | 9:00 |  |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |  |
|  | 17:00 |  |  |  |  |
|  | 18:00 |  |  |  |  |
|  | 19:00 |  |  |  |  |
|  | 20:00 |  |  |  |  |
|  | 21:00 |  |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 | 100% | 100% |  |  |
| 备注 | 化肥分公司于 2014 年 1 月 16 日正式关停 |