山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-3 | 日均值 | 20 | 3.73 | 8.18 | 30.2 |
| 标准限值 | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-3 锅炉 | 0:00 | 2.039 | 7.695 | 205.56 |  |
|  | 1:00 | 2.081 | 7.405 | 200.36 |  |
|  | 2:00 | 2.001 | 6.835 | 192.11 |  |
|  | 3:00 | 2.012 | 6.971 | 229.63 |  |
|  | 4:00 | 2.04 | 6.823 | 230.37 |  |
|  | 5:00 | 2.004 | 5.97 | 300.4 |  |
|  | 6:00 | 1.977 | 4.47 | 347.47 |  |
|  | 7:00 | 2.016 | 5.041 | 356.52 |  |
|  | 8:00 | 1.997 | 6.872 | 309.8 |  |
|  | 9:00 | 1.987 | 4.154 | 307.3 |  |
|  | 10:00 | 1.947 | 3.818 | 319.66 |  |
|  | 11:00 | 1.992 | 7.468 | 324.66 |  |
|  | 12:00 | 2.035 | 4.963 | 347.37 |  |
|  | 13:00 | 1.92 | 5.705 | 331.99 |  |
|  | 14:00 | 2.141 | 5.699 | 323.88 |  |
|  | 15:00 | 2.067 | 5.206 | 271.55 |  |
|  | 16:00 | 2.052 | 4.208 | 278.93 |  |
|  | 17:00 | 2.063 | 5.446 | 293.08 |  |
|  | 18:00 | 1.926 | 5.585 | 307.16 |  |
|  | 19:00 | 2.086 | 5.366 | 309.36 |  |
|  | 20:00 | 2.057 | 5.625 | 304.5 |  |
|  | 21:00 | 1.875 | 5.179 | 250.12 |  |
|  | 22:00 | 1.928 | 9.865 | 212.72 |  |
|  | 23:00 | 2.202 | 9.53 | 181.02 |  |
| 日均值 |  | 2.018 | 6.079 | 280.65 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |