废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-9 | 日均值 | 19.97 | 2.53 | 8.26 | 41.7 |
| 标准限值 | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-9 锅炉 | 0:00 | 28.375 | 3.066 | 126.25 |  |
|  | 1:00 | 29.877 | 4.02 | 192.35 |  |
|  | 2:00 | 29.624 | 3.351 | 187.48 |  |
|  | 3:00 | 29.863 | 3.193 | 129.76 |  |
|  | 4:00 | 29.449 | 3.576 | 134.83 |  |
|  | 5:00 | 29.769 | 3.171 | 125.56 |  |
|  | 6:00 | 28.022 | 2.587 | 127.54 |  |
|  | 7:00 | 28.071 | 3.128 | 126.83 |  |
|  | 8:00 | 29.246 | 2.629 | 131.98 |  |
|  | 9:00 | 29.563 | 4.066 | 121.14 |  |
|  | 10:00 | 27.358 | 2.892 | 120.85 |  |
|  | 11:00 | 27.058 | 3.75 | 139.43 |  |
|  | 12:00 | 24.876 | 3.321 | 123.37 |  |
|  | 13:00 | 24.129 | 2.678 | 168.21 |  |
|  | 14:00 | 23.208 | 3.461 | 155.06 |  |
|  | 15:00 | 24.531 | 5.517 | 133.32 |  |
|  | 16:00 | 24.317 | 2.417 | 114.72 |  |
|  | 17:00 | 26.056 | 2.658 | 144.73 |  |
|  | 18:00 | 26.477 | 3.403 | 141.63 |  |
|  | 19:00 | 27.326 | 4.213 | 124.16 |  |
|  | 20:00 | 27.785 | 3.05 | 117.03 |  |
|  | 21:00 | 28.326 | 2.274 | 136.06 |  |
|  | 22:00 | 28.595 | 3.206 | 126.49 |  |
|  | 23:00 | 28.381 | 2.949 | 123.91 |  |
| 日均值 |  | 27.51 | 3.27 | 136.36 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |