一种矿用炮泥制作装置

技术领域

本实用新型装置涉及矿用炮泥制作领域，具体是一种适用于矿山爆破作业过程中的一种制作制作炮泥的装置，特别涉及一种利用压风管路提供的压力空气为动力，将炮土粉碎、并加工厂炮泥的装置。解决了在现有煤矿爆破施工过程中，人工制作炮泥的过程。

背景技术

现在沿空留巷技术在煤矿得到了广泛的应用，但是沿空留巷，为了防止顶板压力积聚，需对顶板进行切顶，目前切顶主要采用爆破切顶，导致煤矿井下爆破作业频繁，在爆破作业过程中，煤矿安全规程对封孔炮泥长度有特殊规定，因此制作炮泥工作量加大，目前制作炮泥主要是人工制作，方法是将炮土使用铁锤捣碎，加上适量的水，然后根据炮孔直径将粘土手工拈成圆柱形，虽然市场上现有炮泥制作机器，且电机为防爆电机，但是不适用于在煤矿井下使用，针对这一现状，特设计一种气动制作炮泥装置。

实用新型内容

本实用新型为了解决现有炮泥制作机器不适用于矿山爆破作业使用的问题，提供了一种矿用炮泥制作装置。

本实用新型是通过以下技术方案实现的：一种矿用炮泥制作装置，包括平台，固定于平台上的控制阀，安装于控制阀进气口上的气管接头，安装于控制阀出气口上的高压胶管，安装于高压胶管出气口上的气动马达，固定于气动马达输出轴上的第一靠背轮，分配齿轮箱，固定于分配齿轮箱输入轴上的第二靠背轮，固定于平台上的炮泥制作壳体，

所述第一靠背轮与第二靠背轮之间存在间隙，并且第一靠背轮通过连接胶带与第二靠背轮连接在一起，且第一靠背轮与第二靠背轮的轴线位于同一直线上，位于箱体内的分配齿轮箱的输入轴上固定有主齿轮，分配齿轮箱的箱体内分别转动安装有第一齿轮和第二齿轮，所述第一齿轮的圆周两侧分别与主齿轮和第二齿轮相啮合，所述炮泥制作壳体上方设有进料口，位于进料口下方的炮泥制作壳体内并排转动安装有两个粉碎齿轮，两个粉碎齿轮之间存在间隙，并且两个粉碎齿轮的齿部交替重合在一起，第一齿轮和第二齿轮的输出轴分别与两个粉碎齿轮同轴连接，位于两个粉碎齿轮下方的炮泥制作壳体内转动安装有推进螺杆，所述主齿轮的输入轴伸出分配齿轮箱并且与推进螺杆同轴连接，远离主齿轮的推进螺杆另一端处的分配齿轮箱上可拆卸安装有出料口，出料口与推进螺杆另一端之间存在间隙，并且推进螺杆上一端至另外一端的螺旋部直径逐渐减小。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述气动马达上安装有消音器。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述控制阀上安装有压力表。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述平台下方安装有行走轮。

本实用新型所述一种矿用炮泥制作装置，相对于现有技术具有如下有益效果：

1.使用该装置后取代了人工制造炮泥的过程，提高了工作效率且减少了劳动强度。

2.使用该装置后，炮泥质量相比人工制作有了很大提高，且更换出料口可制作不同直径的炮泥，实用性强，适用范围广。

3.该装置制作简单，操作方便，因使用压缩气体为动力，有效降低了成本。

4.该装置轻便且便于移动，满足井下各种使用地点。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型所述一种矿用炮泥制作装置的结构示意图。

图中：1-行走轮，2-平台，3-气管接头，4-控制阀，5-压力表，6-高压胶管，7-气动马达，8-消音器，9-第二靠背轮，10-第一靠背轮，11-连接胶带，12-分配齿轮箱，13-进料口，14-炮泥制作壳体，15-粉碎齿轮，16-推进螺杆，17-进料口。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护的范围。

下面结合附图对本实用新型的技术方案进行详细的说明。

一种矿用炮泥制作装置，包括平台2，固定于平台2上的控制阀4，安装于控制阀4进气口上的气管接头3，安装于控制阀4出气口上的高压胶管6，安装于高压胶管6出气口上的气动马达7，固定于气动马达7输出轴上的第一靠背轮10，分配齿轮箱12，固定于分配齿轮箱12输入轴上的第二靠背轮9，固定于平台2上的炮泥制作壳体14，

所述第一靠背轮10与第二靠背轮9之间存在间隙，并且第一靠背轮10通过连接胶带11与第二靠背轮9连接在一起，且第一靠背轮10与第二靠背轮9的轴线位于同一直线上，位于箱体内的分配齿轮箱12的输入轴上固定有主齿轮，分配齿轮箱12的箱体内分别转动安装有第一齿轮和第二齿轮，所述第一齿轮的圆周两侧分别与主齿轮和第二齿轮相啮合，所述炮泥制作壳体14上方设有进料口13，位于进料口13下方的炮泥制作壳体14内并排转动安装有两个粉碎齿轮15，两个粉碎齿轮15之间存在间隙，并且两个粉碎齿轮15的齿部交替重合在一起，第一齿轮和第二齿轮的输出轴分别与两个粉碎齿轮15同轴连接，位于两个粉碎齿轮15下方的炮泥制作壳体14内转动安装有推进螺杆16，所述主齿轮的输入轴伸出分配齿轮箱12并且与推进螺杆16同轴连接，远离主齿轮的推进螺杆16另一端处的分配齿轮箱12上可拆卸安装有出料口17，出料口17与推进螺杆16另一端之间存在间隙，并且推进螺杆16上一端至另外一端的螺旋部直径逐渐减小。

在本实用新型中，所述高压胶管6可根据实际气动马达7的动力需求选择合适的管径和型号。

在煤矿井下需进行爆破作业时，将该装置人工拖运至工作地点，如图1所示将气管接头3与气源接通，然后打开气源，通过操作控制阀4，使气动马达7开始工作，气动马达7通过第一靠背轮10、连接皮带11以及第二靠背轮9带动分配齿轮箱12的主齿轮开始工作，人工将粘度适中的炮土加在进料口13，炮土经过两个粉碎齿轮15的齿部粉碎后落到推进螺杆16上，推进螺杆16不断旋转，螺旋部对炮泥进行挤压，经过推进螺杆16挤压推进后从出料口17形成炮泥。具体使用时，根据炮孔直径可更换不同直径的出料口17，来满足使用要求。在本实用新型中，采用第一靠背轮10、连接皮带11以及第二靠背轮9相连接的结构能够避免工作的气动马达7所产生的振动对分配齿轮箱12主轴及内部齿轮的影响，提高了装置的使用寿命。

具体实施时，所述气动马达7上安装有消音器8。消音器8能够显著的降低气动马达7所产生的噪音。

优选的，所述控制阀4上安装有压力表5。压力表5能够实时检测控制阀4阀体内部的压力。

进一步的，所述平台2下方安装有行走轮1。这样便于工人在任意位置使用该装置。

以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

权利要求书

1.一种矿用炮泥制作装置，其特征在于，包括平台（2），固定于平台（2）上的控制阀（4），安装于控制阀（4）进气口上的气管接头（3），安装于控制阀（4）出气口上的高压胶管（6），安装于高压胶管（6）出气口上的气动马达（7），固定于气动马达（7）输出轴上的第一靠背轮（10），分配齿轮箱（12），固定于分配齿轮箱（12）输入轴上的第二靠背轮（9），固定于平台（2）上的炮泥制作壳体（14），

所述第一靠背轮（10）与第二靠背轮（9）之间存在间隙，并且第一靠背轮（10）通过连接胶带（11）与第二靠背轮（9）连接在一起，且第一靠背轮（10）与第二靠背轮（9）的轴线位于同一直线上，位于箱体内的分配齿轮箱（12）的输入轴上固定有主齿轮，分配齿轮箱（12）的箱体内分别转动安装有第一齿轮和第二齿轮，所述第一齿轮的圆周两侧分别与主齿轮和第二齿轮相啮合，所述炮泥制作壳体（14）上方设有进料口（13），位于进料口（13）下方的炮泥制作壳体（14）内并排转动安装有两个粉碎齿轮（15），两个粉碎齿轮（15）之间存在间隙，并且两个粉碎齿轮（15）的齿部交替重合在一起，第一齿轮和第二齿轮的输出轴分别与两个粉碎齿轮（15）同轴连接，位于两个粉碎齿轮（15）下方的炮泥制作壳体（14）内转动安装有推进螺杆（16），所述主齿轮的输入轴伸出分配齿轮箱（12）并且与推进螺杆（16）同轴连接，远离主齿轮的推进螺杆（16）另一端处的分配齿轮箱（12）上可拆卸安装有出料口（17），出料口（17）与推进螺杆（16）另一端之间存在间隙，并且推进螺杆（16）上一端至另外一端的螺旋部直径逐渐减小。

2.根据权利要求1所述的一种矿用炮泥制作装置，其特征在于，所述气动马达（7）上安装有消音器（8）。

3.根据权利要求1或2所述的一种矿用炮泥制作装置，其特征在于，所述控制阀（4）上安装有压力表（5）。

4.根据权利要求1或2所述的一种矿用炮泥制作装置，其特征在于，所述平台（2）下方安装有行走轮（1）。

5.根据权利要求3所述的一种矿用炮泥制作装置，其特征在于，所述平台（2）下方安装有行走轮（1）。

说明书摘要

本实用新型装置涉及矿用炮泥制作领域，具体是一种适用于矿山爆破作业过程中的一种制作制作炮泥的装置，特别涉及一种利用压风管路提供的压力空气为动力，将炮土粉碎、并加工厂炮泥的装置。解决了在现有煤矿爆破施工过程中，人工制作炮泥的过程。包括平台，固定于平台上的控制阀，安装于控制阀进气口上的气管接头，安装于控制阀出气口上的高压胶管，安装于高压胶管出气口上的气动马达，固定于气动马达输出轴上的第一靠背轮，分配齿轮箱，固定于分配齿轮箱输入轴上的第二靠背轮，固定于平台上的炮泥制作壳体。使用该装置后，炮泥质量相比人工制作有了很大提高，且更换出料口可制作不同直径的炮泥，实用性强，适用范围广。

说明书附图

图1