一种矿用移动式气动液压拆卸装置

技术领域

本实用新型涉及煤矿井下机械修理领域，具体是一种矿用移动式气动液压拆卸装置。

背景技术

拆卸装置适用于机械修理行业，主要用来拆卸轴承、齿轮、皮带轮、靠背轮等圆状工件，是修理行业不可缺少的实用性工具。然而，在煤矿井下需要拆卸轴承、齿轮、皮带轮、靠背轮等圆状工件时，无专用拆卸装置，目前仅依靠机械拉马、液压拉马，由于拉拔力不够，大多数设备无法在现场进行快速检修，只能升井后进行检修，影响正常生产时间过长。例如：

1、煤矿井下使用的一些机械拉马、液压拉马，仅能拆卸具有间隙配合的小型工件，针对具有过盈配合、过渡配合的大型工件则拆卸不了，只能升井进行检修；

2、升井检修，则需将大型设备分解，然后装车、兑运，造成检修时间过长，影响正常生产时间过长；

3、对于不同大小的工件需使用不同规格的拉马；

4、拉马组装时，因结构复杂，需多人协作才能装上，比较费时费力，造成工作延误；

5、拉马使用时，需人力操作千斤顶带动拉爪，使工件垂直受力，而拉爪爪钩勾于工件边缘，使拉马拉爪受力点偏移，且易造成脱钩、工件损坏，存在安全隐患。

因此针对上述现状，特设计一种矿用移动式气动液压拆卸装置。

实用新型内容

本实用新型为了解决煤矿井下机械修理存在的诸多问题，提供了一种矿用移动式气动液压拆卸装置。

本实用新型是通过以下技术方案实现的：一种矿用移动式气动液压拆卸装置，包括移动小车，设于移动小车上方的乳化液泵箱，与乳化液泵箱相连通的乳化液泵站，连接于乳化液泵站与压风管路之间的通气胶管，设于通气胶管进气口上的截止阀，安装于乳化液泵站上的阀台，安装于阀台上的换向阀，连接于阀台上的出液管和回液管，设于移动小车上方的油缸，

出液管和回液管的另一端分别与油缸的无杆腔和有杆腔相连通，所述油缸的缸体上下分别安装有一安装座，每个安装座上分别穿置有拉爪，拉爪的一端为螺纹部、另一端为与工件边缘卡接配合的爪部，伸出安装座的拉爪的螺纹部上螺纹配合有锁紧螺母。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述移动小车上设有支撑板，所述乳化液泵箱、乳化液泵站安装于支撑板上，所述支撑板上转动安装有活动式轴套，油缸的缸体支撑于活动式轴套上，且位于油缸下方的拉爪贯穿活动式轴套的轴孔，并且拉爪与活动式轴套的轴孔间隙配合。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，支撑板与移动小车之间设有绞架，所述移动小车与绞架之间设有液压千斤顶。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述阀台上设有调压阀和压力表。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述乳化液泵箱上安装有液位计。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述乳化液泵箱底部安装有放液阀。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，远离拉爪的移动小车一端设有手推杆。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述乳化液泵站侧面设有观察窗。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，靠近乳化液泵站的通气胶管上安装有进风阀。

本实用新型所述一种矿用移动式气动液压拆卸装置，与现有技术相比，具有如下有益效果：

1、本实用新型重量轻，尺寸小，配有移动小车，可在轨道上运输，大大减轻劳动强度，提高工作效率。

2、本实用新型以气源为动力，无需外接电源，外设压力调节装置，调压简单方便，具有耗风量、耗水量小的优点，能有效节约资源。

3、本实用新型使用的乳化液为循环使用，可降低对环境的污染。

4、本实用新型具备多位调整功能，油缸与活动式轴套的连接设计，可180°自由旋转油缸，且可通过液压千斤顶升降支撑板对位调整，适用范围广。

5、本实用新型输出压力高，拉拔功率大。

6、本实用新型具有拉爪定位锁紧功能，不会导致受力点偏移，避免造成脱钩、工件损坏，安全系数较高。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型所述一种矿用移动式气动液压拆卸装置的结构示意图。

图中：1-压风管路、2-绞架、3-截止阀、4-手推杆、5-注液口、6-液位计、7-乳化液泵箱、8-气动乳化液泵站、9-压力表、10-调压阀、11-阀台、12-换向阀、13-出液管、14-回液管、15-通气胶管、16-锁紧螺母、17-安装座、18-拉爪、19-油缸、20-观察窗、21-进风阀、22-放液阀、23-液压千斤顶、24-移动小车、25-活动式轴套、26-支撑板。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护的范围。

下面结合附图对本实用新型的技术方案进行详细的说明。

一种矿用移动式气动液压拆卸装置，包括移动小车24，设于移动小车24上方的乳化液泵箱7，与乳化液泵箱7相连通的乳化液泵站8，连接于乳化液泵站8与压风管路1之间的通气胶管15，设于通气胶管15进气口上的截止阀3，安装于乳化液泵站8上的阀台11，安装于阀台11上的换向阀12，连接于阀台11上的出液管13和回液管14，设于移动小车24上方的油缸19，

出液管13和回液管14的另一端分别与油缸19的无杆腔和有杆腔相连通，所述油缸19的缸体上下分别安装有一安装座17，每个安装座17上分别穿置有拉爪18，拉爪18的一端为螺纹部、另一端为与工件边缘卡接配合的爪部，伸出安装座17的拉爪18的螺纹部上螺纹配合有锁紧螺母16。

具体使用时，将本实用新型装置推移至工作现场，将通气胶管15从截止阀3连接至气动乳化液泵站8上，在乳化液泵箱7内配比好乳化液；调整本实用新型装置位置，油缸19对准所拆卸工件轴端中心；将拉爪18的爪部勾于工件边缘，当拉爪18与油缸19处于水平位置时旋紧锁紧螺母16；打开压风管路1的截止阀3，使得气动乳化液泵站8工作；将换向阀12扳至正向，液压油通过出液管13进入油缸19的无杆腔内，油缸19的有杆腔内的液压油通过回液管14进入阀台11，油缸19活塞前顶，拉爪18带动工件完成拆卸；在所拆卸工件与轴端分离后，将换向阀12扳至反向，液压油通过回液管14进入油缸19的有杆腔内的，油缸19的无杆腔内的液压油通过出液管13进入阀台11，油缸19活塞收缩，关闭截止阀3的闸阀，完成作业。

具体的，为了便于移动小车24上各部件的安装，所述移动小车24上设有支撑板26，所述乳化液泵箱7、乳化液泵站8安装于支撑板26上，所述支撑板26上转动安装有活动式轴套25，油缸19的缸体支撑于活动式轴套25上，且位于油缸19下方的拉爪18贯穿活动式轴套25的轴孔，并且拉爪18与活动式轴套25的轴孔间隙配合，而且由于活动式轴套25转动安装于支撑板26上，便于调整油缸19的位置，使得拉爪18的爪部勾于工件边缘。

具体实施时，为了便于拉爪18的爪部勾于工件边缘，支撑板26与移动小车24之间设有绞架27，所述移动小车24与绞架2之间设有液压千斤顶23。通过液压千斤顶23将液压升降车24升至合适位置，便于拉爪18的爪部勾于工件边缘。

进一步的，所述阀台11上设有调压阀10和压力表9。所述压力表9用于监测阀台11内液压油的压力，当油缸19活塞的压力不够时，可通过调节调压阀10使油缸19活塞不断加压，形成冲击力。

具体的，为了便于观察乳化液泵箱7内的乳化液情况，所述乳化液泵箱7上安装有液位计6。

具体实施时，所述乳化液泵箱7底部安装有放液阀22。

为了便于本实用新型推移至工作现场，远离拉爪18的移动小车24一端设有手推杆4。

为了便于观察乳化液泵站8内液压油的情况，所述乳化液泵站8侧面设有观察窗20。

具体实施时，为了便于更好的控制乳化液泵站8的启闭，靠近乳化液泵站8的通气胶管15上安装有进风阀21。

具体的，为了便于乳化液泵箱7内添加乳化液，乳化液泵箱7上方开有注液口5。

以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

权利要求书

1.一种矿用移动式气动液压拆卸装置，其特征在于，包括移动小车（24），设于移动小车（24）上方的乳化液泵箱（7），与乳化液泵箱（7）相连通的乳化液泵站（8），连接于乳化液泵站（8）与压风管路（1）之间的通气胶管（15），设于通气胶管（15）进气口上的截止阀（3），安装于乳化液泵站（8）上的阀台（11），安装于阀台（11）上的换向阀（12），连接于阀台（11）上的出液管（13）和回液管（14），设于移动小车（24）上方的油缸（19），

出液管（13）和回液管（14）的另一端分别与油缸（19）的无杆腔和有杆腔相连通，所述油缸（19）的缸体上下分别安装有一安装座（17），每个安装座（17）上分别穿置有拉爪（18），拉爪（18）的一端为螺纹部、另一端为与工件边缘卡接配合的爪部，伸出安装座（17）的拉爪（18）的螺纹部上螺纹配合有锁紧螺母（16）。

2.根据权利要求1所述的一种矿用移动式气动液压拆卸装置，其特征在于，所述移动小车（24）上设有支撑板（26），所述乳化液泵箱（7）、乳化液泵站（8）安装于支撑板（26）上，所述支撑板（26）上转动安装有活动式轴套（25），油缸（19）的缸体支撑于活动式轴套（25）上，且位于油缸（19）下方的拉爪（18）贯穿活动式轴套（25）的轴孔，并且拉爪（18）与活动式轴套（25）的轴孔间隙配合。

3.根据权利要求2所述的一种矿用移动式气动液压拆卸装置，其特征在于，支撑板（26）与移动小车（24）之间设有绞架（27），所述移动小车（24）与绞架（2）之间设有液压千斤顶（23）。

4.根据权利要求1或2或3所述的一种矿用移动式气动液压拆卸装置，其特征在于，所述阀台（11）上设有调压阀（10）和压力表（9）。

5.根据权利要求1或2或3所述的一种矿用移动式气动液压拆卸装置，其特征在于，所述乳化液泵箱（7）上安装有液位计（6）。

6.根据权利要求1或2或3所述的一种矿用移动式气动液压拆卸装置，其特征在于，所述乳化液泵箱（7）底部安装有放液阀（22）。

7.根据权利要求1或2或3所述的一种矿用移动式气动液压拆卸装置，其特征在于，远离拉爪（18）的移动小车（24）一端设有手推杆（4）。

8.根据权利要求1或2或3所述的一种矿用移动式气动液压拆卸装置，其特征在于，所述乳化液泵站（8）侧面设有观察窗（20）。

9.根据权利要求1或2或3所述的一种矿用移动式气动液压拆卸装置，其特征在于，靠近乳化液泵站（8）的通气胶管（15）上安装有进风阀（21）。

说明书摘要

本实用新型涉及煤矿井下机械修理领域，具体是一种矿用移动式气动液压拆卸装置。包括移动小车，设于移动小车上方的乳化液泵箱，与乳化液泵箱相连通的乳化液泵站，连接于乳化液泵站与压风管路之间的通气胶管，设于通气胶管进气口上的截止阀，安装于乳化液泵站上的阀台，安装于阀台上的换向阀，连接于阀台上的出液管和回液管，设于移动小车上方的油缸。本实用新型以气源为动力，无需外接电源，外设压力调节装置，调压简单方便，具有耗风量、耗水量小的优点，能有效节约资源。本实用新型使用的乳化液为循环使用，可降低对环境的污染。本实用新型具有拉爪定位锁紧功能，不会导致受力点偏移，避免造成脱钩、工件损坏，安全系数较高。

说明书附图

图1